## Slide 1: RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
Öğr.Gör.AyşeTAZEGÜL

## Slide 3
(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)
Madde:4 -İşverenin genel yükümlülüğü
(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

## Slide 4
(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)
Madde:4 -İşverenin genel yükümlülüğü
(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

## Slide 5
(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

## Slide 6
2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

## Slide 8
KAPSAM
Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

## Slide 9
KAPSAM VE İSTİSNALAR
) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

## Slide 10: İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
İşin Durdurulması ve Kararın Uygulanması
İşin durdurulması
(1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

## Slide 11: İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
İşin Durdurulması ve Kararın Uygulanması
İşin durdurulması
(2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.

## Slide 12
(3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.

## Slide 13
İŞİN DURDURULMASI
Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
Diğer İşyerlerinde ise idari para cezası uygulanır.

## Slide 14
RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ,
KİM
yada
KİMLER YAPACAK ?

## Slide 15
Risk değerlendirmesi ekibi

## Slide 16: Risk değerlendirmesi ekibi
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

## Slide 17
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
Yenileme
Yenileme

## Slide 18: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
MADDE 12 – Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç
Çok Tehlikeli Sınıfta : iki,
Tehlikeli Sınıfta : dört
Az Tehlikeli Sınıfta : altı yılda
bir yenilenir.

## Slide 19
Tehlike:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
(6331 Sayılı İSG Kanunu)
TANIMLAR
TANIMLAR

## Slide 20
Risk:
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.
(6331 Sayılı İSG Kanunu)
TANIMLAR

## Slide 21
TEHLİKE
Lavaboların temiz olmaması
Uygun olmayan elektrik tesisatı
Yüksekte çalışma
Yangın tüpünün olmaması
Ergonomik olmayan oturma biçimi
RİSK
Mikrop üremesi
Elektrik şoku
Düşme
Yangına müdahale edilememesi
Kas,iskelet sistemi rahatsızlıkları

## Slide 22
RİSK
Risk= İ x Ş
İ : İhtimal (Olasılık)
Ş : Zararın şiddeti / derecesi / büyüklüğü
Risk:
Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir.
ZARARIN ŞİDDETİ
İ H T İ M A L
TEHLİKE - RİSK İLİŞKİSİ

## Slide 23
1 Çok Küçük | Hemen Hemen Hiç
2 Küçük | Çok Az-Yılda Bir Kez
3 Orta | Az(Yılda birkaç Kez)
4 Yüksek | Sıklıkla(Ayda Bir)
5 Çok Yüksek | Çok Sıklıkla(Haftada Bir,Her Gün)

## Slide 24
(I) İhtimal/Olasılık |  | 
 | (Ş) Şiddet | 
1: Çok Hafif | İş saati kaybının olmadığı - ilk yardım gerektiren durumlar | 
2: Hafif | İşgünü kaybının olmadığı, kalıcı etkisi olmayan, ayakta tedavi ve ilkyardım gerektiren durumlar | 
3: Orta | Hafif yaralanma (Kırık, kesik vs.) ve yatakarak tedavi gerektiren durumlar | 
4: Yüksek | Ciddi Yaralanma,uzun süreli tedavi , meslek hastalığı | 
5: Çok yüksek | Ölüm veya sürekli iş görememezlik durumları | 

## Slide 25
R=İ x Ş
İ=5
Ş=5
R=5x5= 25
TEHLİKE | RİSK /Sonuç
Zımpara Taşı | Taş patlaması sonucu yaralanma ,ölüm
SONUÇ |  | EYLEM |  |  |  |  |  | 
Katlanılamaz Riskler (25) |  | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir |  |  |  |  |  | 

## Slide 26
SONUÇ |  | EYLEM |  |  |  |  |  | 
Katlanılamaz Riskler (25) |  | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir |  |  |  |  |  | 
Önemli Riskler (15,16,20) |  | Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. |  |  |  |  |  | 
Orta Düzeydeki Riskler (8,9,10,12) |  | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu faaliyetler yapılacak plana göre gerçekleştirilmelidir. |  |  |  |  |  | 
Katlanılabilir Riskler (2,3,4,5,6) |  | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. |  |  |  |  |  | 
Önemsiz Riskler (1) |  | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
Ramak Kala :
Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara “Hasarsız olay- Ramak kala” denilmektedir. (TS 18001)
TANIMLAR

## Slide 28
İş kazası:
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay. (6331 Sayılı İSG Kanunu)
TANIMLAR

## Slide 29
Risk Değerlendirmesi:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
(6331 Sayılı İSG Kanunu)
TANIMLAR

## Slide 30
Kabul Edilebilir Risk:
Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. (TS 18001)
TANIMLAR

## Slide 31
Bu durumda
köpek balığı;
Tehlike midir ?
Risk midir?
Tehlike ve Risk Kavramları:
TEHLİKE - RİSK İLİŞKİSİ

## Slide 32
Tehlike ve Risk Kavramları:
Bu durum için köpek balığı sadece bir TEHLİKE dir .
Suya girerseniz köpek balığı bir RİSK olur.
İnsan ve tehlike aynı ortamda = RİSK BAŞLAMIŞTIR
TEHLİKE - RİSK İLİŞKİSİ

## Slide 33
Tehlike ve Risk Kavramları:
Diğer tehlikeler nelerdir?
Hindistan cevizi
Hava Durumu
Güneş
Yağmur
Rüzgar
Deniz
Ağaç
Korsanlar
Gel-git
Sağlık
TEHLİKE - RİSK İLİŞKİSİ

## Slide 34
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde: 12
Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Sınavda soru olabilir!
MEVZUAT NEDENLERİ

## Slide 35
Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
MEVZUAT NEDENLERİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ

## Slide 36
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
MEVZUAT NEDENLERİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ

## Slide 37
Z a m a n
Risk Algılama
Çok Ciddi Kaza
Ciddi bir kaza sonrası risk algılama seviyesi aniden yükselir.
RİSK ALGILAMA

## Slide 38
Z a m a n
R i s k A l g ı l a m a
Risk
Ancak , zamanla önem seviyesinde gözlenen bir düşmeyle birlikte Algılama yeteneği azalır BU DURUMDA İŞLETME KÖRLÜĞÜNÜ OLUŞUR.
RİSK ALGILAMA
Çok Ciddi
Kaza

## Slide 39
1.ADIM
TEHLİKELERİ BELİRLE
2.ADIM
RİSKLERİ
DEĞERLENDİR
3.ADIM
KONTROL TEDBİRLERİNE
KARAR VER
4.ADIM
KONTROL TEDBİRLERİNİ
UYGULA
5.ADIM
İZLE, KONTROL ET
Ve İYİLEŞTİR
Bu konuda elinizde
bulunan kaynakları
takip edin
Tanımladığınız tehlikelerle ilgili olarak
herhangi bir mevzuat, standart, rehber
veya madde güvenlik bilgi formu var mı ?
EVET
HAYIR
Risk Değerlendirmesi
BEŞ temel adımdan
oluşur

## Slide 41
İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek fiziksel etmenler şunlardır;
  Gürültü
  Titreşim
  Termal Konfor
  Aydınlatma
  Radyasyon
  Basınç
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

## Slide 42
GÜRÜLTÜ

## Slide 43
Gürültü, genel olarak, istenmeyen ve kulağa hoş gelmeyen rahatsız eden sesler olarak tanımlanır.
Endüstrideki gürültü ise, işyerlerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanabilir.
GÜRÜLTÜNÜN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 44
İş sağlığı ve güvenliği konusunda, bir başka ifade ile işitme kaybına sebep olabilecek gürültünün değerlendirilmesi için gürültüyü meydana getiren sesin basıncının ve frekansının belirlenmesi yeterlidir.
GÜRÜLTÜNÜN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 45
Ses basıncı çok küçük olduğundan, ses basınç birimi olarak bar’ın milyonda biri olan mikrobar kullanılır.
Gürültü Yönetmeliğinde ise; ses basıncı için pascal kullanılmaktadır.
1 bar = 100 kpascal
GÜRÜLTÜNÜN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 46
“Endüstride Gürültü Kaynakları”
Pompaların, kompresörlerin, türbinlerin, vantilatörlerin, jet motorlarının ve vanaların sıvı ve gaz itici etkileri;
Fırın ve motorların ateşleme gürültüleri;
Transformatör ve dinamoların yarattığı manyetik sesler;
Çevirici dişli, motor ve makinelerden gelen titreşim ve sürtünme sesleri ile
Dövme, perçinleme, çakma makineleri ile kesici, ezici ve biçim verici makinelerin sesleri
GÜRÜLTÜNÜN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 47
Fiziksel Etkileri:
Gürültü geçici veya sürekli işitme bozukluklarına yol açar. Yapılan istatistiklere göre meslek hastalıklarının %10’u gürültüden ileri gelen işitme kayıplarıdır.
2. Fizyolojik Etkileri:
Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks.
3. Psikolojik Etkileri:
Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik, stres.
4. Performans Etkileri:
İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 48
Fiziksel Etkilerin Oluşmasında;
Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti,
Gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı,
Gürültüden etkilenme süresi,
Gürültüye karşı kişisel duyarlılık,
Gürültüye maruz kalanın yaşı,
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 49
Sağlıklı bir insan kulağı, 20 mikropascal ile 200 pascal arasında bulunan ses şiddetlerine duyarlıdır.
Kulak bu geniş aralıkta rahatça duyar.
20 mikropascal şiddetindeki sese işitme eşiği,
200 pascal şiddetindeki sese de
ağrı eşiği denir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 50
Pratikte gürültü (ses) ölçü birimi desibel’dir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 51
İşitme Kaybı Dereceleri:
0-15 dB → Normal işitme
16-40 dB → Çok hafif derecede işitme kaybı
41-55 dB → Hafif derecede işitme kaybı
56-70 dB → Orta derecede işitme kaybı
71-90 dB → İIeri derecede işitme kaybı
91dB ve üstü → Çok ileri derecede işitme kaybı
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 52
Gürültü Düzeyi (dB) | Yer ve Konum
0 | İşitme eşiği
20 | Sessiz bir orman
30 | Fısıltı ile konuşma
40 | Sessiz bir oda
50 | Şehirde bir büro
60 | Karşılıklı konuşma
70 | Dikey matkap
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 53
Gürültü Düzeyi (dB) | Yer ve Konum
80 | Yüksek sesle konuşma
90 | Kuvvetlice bağırma
100 | Dokuma salonları
110 | Havalı çekiç ağaç işleri
120 | Bilyeli değirmen
130 | Uçakların yanı
140 | Ağrı eşiği
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 54
Gürültüden etkilenme süresi oldukça önemli bir faktördür.
Gürültüden etkilenme, kişiden kişiye çok farklı sonuçlar gösterir.
İç kulağın fonksiyon bakımından durumu, evvelce geçirilen veya halen mevcut olan hastalıklar, kişilerin duyarlılığı önemli faktörlerdir.
Ancak, işitme kaybının tespitinde bu faktörler dikkate alınmaz.
Gürültüden etkilenmede yaş da önemli bir faktördür. Özellikle işitme kaybının tespiti için yaşın dikkate alınması gerekir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 55
Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları maruziyet süresi ile orantılıdır.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 56
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Gürültülü Ortamlarda Kalan Veya Yaşayan İnsanlarda;
Konsantrasyon, dikkat ve reaksiyon kapasitesi zayıflar.
Yorgunluk, uyku bozuklukları ve geç uyuma görülebilir.
Merkezi sinir sistemi bozuklukları, baş ağrıları ve stres olabilir.
Metabolik ve hormonal bozukluklar da ortaya çıkabilir.

## Slide 57
Aniden ve şiddetli bir gürültünün etkisinde kalındığında ise;
Kan basıncı (tansiyon) yükselmesi,
Kardiyovasküler (dolaşım) bozukluğu,
Solunum hızı değişmesi ve
Terlemenin artması görülebilir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 58
Gürültülü ortamlarda;
Konuşurken bağırma ihtiyacı,
Sinirli olma durumu,
Karşılıklı anlaşma zorluğu,
Kişiler arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar görülebilir.
En önemlisi gürültülü ortamın iş kazaların artmasına sebebiyet vermesidir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 59
Uzunca süre, şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde
görülen işitme kayıpları iki tiptir:
İletim tipi işitme kaybı:
Dış ve orta kulakta oluşan sağırlık tipidir.
Ses şiddeti, dış ve orta kulaktan geçerken bir kayba uğrar ve iç kulağa aynen iletilmez.
Bu sağırlık tipi, ani yüksek bir patlamanın dış kulak zarını
zedelemesi sonucunda görülür.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 60
Algı tipi işitme kaybı:
Bu sağırlık tipi iç kulakta görülen bir işitme kaybıdır.
İç kulaktaki kokleada bulunan sıvının veya liflerin bozulması ile duyma sinirlerinin çalışmamasıdır.
Bu sağırlık tipi daha çok yüksek şiddetli ve yüksek frekanslı seslerin oluşturduğu sağırlıktır.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 61
Endüstride, yüksek gürültüye kısa bir süre maruz kalan kişilerde geçici algı tipi bir sağırlık görülebilir.
Bu etkilenme uzun süre olursa, işitme kaybı devamlı kalıcı olup kronikleşir, tedavi olsa bile geriye dönüşü mümkün olmayan bir seyir takip eder.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 62
Endüstride, yüksek gürültünün, işçilerde meydana getirdiği işitme kayıpları bir meslek hastalığıdır.
Meslek hastalığı 5510 sayılı Kanunun 14 maddesinde şöyle tanımlanır:
Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 63
Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana gelmesi halinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne ekli listede belirtilmiştir.
GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 64
Meslek Hastalıkları Listesinde Bu Hastalıklar 5 Grup Altında Toplanmıştır:
Kimyasal maddelerle ortaya çıkan meslek hastalıkları,
Mesleki cilt hastalıkları,
Pnömokonyozlar ve diğer solunum sistemi hastalıkları,
Mesleki bulaşıcı hastalıklar,
Fiziksel etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları.
GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 65
Endüstride gürültünün sebep olduğu işitme kayıpları da fizik etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları grubuna giren bir meslek hastalığıdır.
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü ekindeki meslek hastalıkları listesinde;
“Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’in üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak gerekir.” denilmektedir.
Gürültü için yükümlük süresi de 6 ay olarak belirtilmiştir.
GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 66
Endüstride gürültü en iyi şekilde ölçülerek değerlendirilmelidir.
Bir işyerinde gürültü düzeyi ölçmeleri gürültü ölçme cihazları ile yapılır.
Bu cihazlar;
İşyeri ortam dozimetreleri ve
Kişisel dozimetrelerdir.
GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 67
Bir işyerinde, sekiz saatlik çalışma
süresince toplam gürültü düzeyi ölçülmeli ve iyi bir frekans analizi yapılmalıdır.
Ayrıca, işyerinde çalışan işçilere, kişisel
Dozimetreler takılarak, kişilerin çalıştıkları süre içinde maruz kaldıkları toplam gürültü düzeyleri belirlenmelidir.
GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 68
İşitme kayıpları göz önüne alınarak, gürültü ölçmeleri yapılacaksa, gürültü ölçme cihazları dB(A)'ya göre kalibre edilmelidir.
Gürültü ölçme cihazında dB(A) değeri, insan kulağının duyma eğrisine en yakın değerleri ifade eder.
GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 69
Maruziyet Eylem Değerleri Ve Maruziyet Sınır Değerleri
En Düşük Maruziyet Eylem Değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A)
b) En Yüksek Maruziyet Eylem Değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A)
c) Maruziyet Sınır Değerleri:
(LEX, 8saat) = 87 dB(A)

## Slide 70: Kulak Koruyucularının Gürültü Engelleme Değerleri
Cinsi | Azaltma derecesi
Pamuk | 5 – 16 dB
Parafinli pamuk | 20 – 35 dB
Cam pamuğu | 7,5 – 32 dB
Kulak tıkacı | 20 – 45 dB
Kulaklık | 12 – 48 dB
Maruziyet Eylem Değerleri Ve Maruziyet Sınır Değerleri

## Slide 71
Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir.
Bu işlerde;
a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.
b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.
Maruziyet Eylem Değerleri Ve Maruziyet Sınır Değerleri

## Slide 72
İşveren, Gereken Durumlarda Gürültü Ölçümleri Yaptırarak Maruziyeti Belirler.
Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar;
a) Özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler ve ölçüm cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur.
b) Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşılıp aşılmadığına karar verilebilmesine imkan sağlar.
c) Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir.
MARUZİYETİN BELİRLENMESİ

## Slide 73
RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gürültüden Kaynaklanabilecek Riskleri Değerlendirirken;
a) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
b) Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine,
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
ç) Titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine,

## Slide 74
RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gürültüden Kaynaklanabilecek Riskleri Değerlendirirken;
d) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
e) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilerine,
f) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,

## Slide 75
RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gürültüden Kaynaklanabilecek Riskleri Değerlendirirken;
g) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
ğ) Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere,
h) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına,
özel önem verir.

## Slide 76
(1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar ve hangi tedbirlerin alınacağını belirler.
(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle;
a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,
b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi,
MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

## Slide 77
c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,
ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi,
d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla;
- Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması,
- Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,
MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

## Slide 78
e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,
f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;
- Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,
- Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi,
hususlarını göz önünde bulundurur.
MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

## Slide 79
(3) İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren;
Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.
Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar.
MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

## Slide 80
(4) İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar.
(5) İşveren, bu Yönetmeliğe göre alınacak tedbirlerin, özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar.
MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

## Slide 81
Gürültüye Maruziyetten Kaynaklanabilecek Riskler, Kaynakta Önlenemiyor İse İşveren;
a) Çalışanın gürültüye maruziyeti en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur.
b) Çalışanın gürültüye maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler.
c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve bu madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder.
KİŞİSEL KORUNMA

## Slide 82
İşveren Tarafından Sağlanan Kulak Koruyucu Donanımlar;
a) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.
b) İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir.
c) Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur.
ç) Çalışana tam olarak uyar.
d) Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır.
KİŞİSEL KORUNMA

## Slide 83
a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler,
b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar,
c) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,
ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları ile bunların önemi,
ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ
İşveren, işyerinde en düşük maruziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle;

## Slide 84
d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması,
e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden yapılacağı,
f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı,
g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları,
hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.
ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ

## Slide 85
Gürültüye Bağlı Olan Herhangi Bir İşitme Kaybında Erken Tanı Konulması Ve Çalışanların İşitme Kabiliyetinin Korunması Amacıyla;
a) İşveren;
Kanunun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda,
İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde,
İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) En yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.
c) Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir.
SAĞLIK GÖZETİMİ

## Slide 86
İşitme İle İlgili Sağlık Gözetimi Sonucunda, Çalışanda Tespit Edilen İşitme Kaybının İşe Bağlı Gürültü Nedeniyle Oluştuğunun Tespiti Halinde;
a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir.
b) İşveren;
İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.
Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
SAĞLIK GÖZETİMİ

## Slide 87
TİTREŞİM

## Slide 88
Titreşim; mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.
.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 89
Bir başka ifade ile;
potansiyel enerjinin kinetik enerjiye,
kinetik enerjinin potansiyel enerjiye
dönüşmesi olayına
titreşim (vibrasyon) denir.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 90
Endüstride bir çok titreşim kaynağı vardır.
Titreşim; araç, gereç ve makinelerin çalışırken oluşturdukları salınım hareketleri sonucu meydana gelir.
Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle titreşim oluştururlar.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 91
Titreşimi İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Bakımından İki Fiziksel Büyüklüğü İle Tanımlamak Mümkündür:
Frekans
Şiddeti
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 92
Titreşimin Frekansı:
Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin frekansı denir.
Birimi: Hertz (Hz)
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 93
Titreşimin Şiddeti:
Titreşimin oluştuğu ortamda, titreşen enerjinin hareket yönüne dikey birim alanda, birim zamandaki akım gücüne titreşimin şiddeti denir.
Birimi: W/cm2
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 94
El-Kol Titreşimi:
İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimlere el-kol titreşimleri denmektedir.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 95
El-kol Titreşimi İçin;
Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri 2,5 m/s2’dir.
Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 96
El-kol Titreşim Kaynakları;
Genellikle el ve el parmakları ile kollara ulaşan titreşimleri oluşturan titreşim kaynakları şunlardır;
Taş kırma makinaları, kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik (havalı) çekiçler, ormancılıkta kullanılan testereler, parlatma ve rende makinaları.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 97
Bütün Vücut Titreşimi:
Vücudun tümüne aktarıldığında,
işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol
açan mekanik titreşimlere
Bütün vücut titreşimi denmektedir.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 98
Bütün vücut titreşimi için;
Sekiz saatlik çalışma süresi için
günlük maruziyet eylem değeri 0,5 m/s2’dir
Sekiz saatlik çalışma süresi için
günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2,
.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 99
Bütün Vücut Titreşim Kaynakları;
Tüm vücudun etkisi altında kaldığı
titreşim kaynakları;
Traktör ve kamyon kullanımı,
dokuma tezgahları, yol yapım,
bakım ve onarım makinaları, özellikle
çelik konstrüksiyonlu yapılarda titreşime sebep olan makine ve tezgahlar.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 100
Titreşimin etkisi en fazla düşük frekanslarda görülür.
Titreşimin frekansı arttıkça, titreşimin ivmesinin şiddeti ve oluşan etki azalır.
Titreşim vibrasyon dedektörü ile ölçülür.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 101
Titreşim etkileri;
Fiziksel ve biyomekanik,
Psikolojik
Fizyolojik ve
Patolojik etkiler şeklindedir.
Bu etkiler birbirleri ile sıkı ilişkilidirler.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 102
Titreşim enerjisi avuç içinden
el sırtına, elden kola ve koldan
omuza geçerken önemli ölçüde
güç kaybına uğrar.
Bu güç kaybı omuz eklemlerinde
en fazla olur.
Bu gücün azalarak seyretmesi,
memnuniyet verici bir husustur.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 103
Vücudun mekanik titreşime gösterdiği reaksiyon karışık bir olay olup çok iyi bilinmemektedir.
Buna rağmen;
vücutta bazı doku yapılarının deformasyonuna,
solunum hızının artmasına,
oksijen tüketiminin artmasına bağlı olarak enerji harcamasının artmasına,
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 104
kalp atım sayısının artmasına bağlı olarak da kan basıncının artmasına (5 Hz frekanslı titreşime maruz kalan kişilerin % 50’sinden fazlasında kan basıncında artma görülmektedir),
performansta gerilemeye,
algılamada bozulmaya,
merkezi sinir sistemi hücrelerinin fonksiyonlarında aksamaya neden olduğu bilinmektedir.
TİTREŞİM TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 105
Çalışanın El-kol Titreşimine Maruziyetinin Ölçümü,
MARUZİYETİN BELİRLENMESİ
a) Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktır.
b) TS EN ISO 5349-1 ve 2 standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre, kullanılan cihazlar ve yöntemler, ölçülecek mekanik titreşimin karakteristiğine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uyumlu olacaktır.
c) Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrı ayrı yapılacaktır.
Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilecektir.

## Slide 106
Bütün Vücut Titreşimine Maruziyetinin Ölçümü
MARUZİYETİN BELİRLENMESİ
Deniz taşımacılığında, 1 Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır.
Yönetmeliğe göre yapılan ölçümde kullanılan yöntemler, söz konusu mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktır.
Kullanılan yöntemler; ölçülecek mekanik titreşimin özelliklerine , çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uygun olacaktır.

## Slide 107
Mekanik Titreşime Maruziyet Düzeyi Değerlendirilirken Aşağıdakiler Dikkate Alınır:
a) Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları.
b) Ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler.
MARUZİYETİN BELİRLENMESİ

## Slide 108
İşveren; İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;
a) Aralıklı titreşim tekrarlanan veya şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 109
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 110
e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 111
Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate alınarak, mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynağında yok edilir veya en aza indirilir.
Bu Yönetmeliğin maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar:
MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYA AZALTILMASI

## Slide 112
Bu Eylem Planında
a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.
b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.
c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.
MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYA AZALTILMASI

## Slide 113
ç) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak.
d) İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.
e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.
MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYA AZALTILMASI

## Slide 114
Çalışanın maruziyeti, hiçbir koşulda bu maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır.
Maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;
a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alır.
b) Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.
MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI

## Slide 115
İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar;
a) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan önlemler,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,
ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ

## Slide 116
c) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları ile kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar,
ç) Mekanik titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği,
d) İlgili mevzuata göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı,
e) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.
ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ

## Slide 117
Sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak, gerekli koruyucu önlemleri alır.
Sağlık gözetimi, aşağıdakilere uygun olarak yürütülür;
- Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki olduğu tespit edilebildiği durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti,
- Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma ihtimalinin olması,
Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin bulunduğu durumlar.
SAĞLIK GÖZETİMİ

## Slide 118
Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması halinde:
- Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Çalışanların özellikle, maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve önerileri alması sağlanır.
- İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde saptanan dikkate değer bulgular hakkında bilgilendirilir.
SAĞLIK GÖZETİMİ

## Slide 119
İşveren;
İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir,
Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir,
Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil, riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alır,
Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar.
Böyle durumlarda işyeri hekimi, maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.
SAĞLIK GÖZETİMİ

## Slide 120
TERMAL KONFOR

## Slide 121
Termal konfor;
Genel olarak
bir işyerinde çalışanların büyük
çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.
TERMAL KONFOR

## Slide 122
Kapalı bir ortam içerisinde
termal konfor rahatlığının hemen
farkına varılmaz, ancak bir süre
geçtikten sonra termal konfor
hissedilmeye başlanır.
Eğer termal konfor koşulları mevcut
değilse; önce sıkıntı hissedilir ve daha sonra rahatsızlık duyulur.
TERMAL KONFOR

## Slide 123
İşyerlerindeki çalışma ortamları için termal konfor denilince ne anlaşılır?
Bir işyerinde termal konfor denilince; o işyeri atmosferinin sıcaklığı, nemi, hava akım hızı ve radyan ısısı akla gelmelidir.
TERMAL KONFOR

## Slide 124
Çalışma ortamlarındaki ısı etkilenmeleri ve konforsuz ortam şartları, iş kazalarının artmasına ve üretimin azalmasına bir başka
deyişle verimin düşmesine sebep olmaktadır.
TERMAL KONFOR

## Slide 125
İnsanın ortamla ısı alış-verişine etki eden dört ayrı faktör
vardır:
Hava sıcaklığı
Havanın nem yoğunluğu
Hava akım hızı
Radyan ısı
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 126
ISININ TANIMI VE TÜRLERİ
Sıcaklık:
Sıcaklık, çalışma hayatında çalışanları olumsuz yönde etkileyen fiziksel faktörlerden birisidir.
Bir standarda göre; bir cismin ne kadar soğuk ve ılık olduğunu ifade eden niceliğe, o cismin sıcaklığı denir.
İşyeri ortamının sıcaklığı kuru termometreler ile ölçülür.
Birimi; santigrat, fahrenheit veya kelvin’dir.

## Slide 127
İnsanın vücudunun sıcaklığı çok küçük
limitler içerisinde kendi kendine
kontrol edilebilir.
Vücut sıcaklığındaki artış, çalışma yüküne
veya çalışma sırasında harcanan kaloriye
bağlı olarak değişir.
ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 128
Hafif ve orta ağır işlerde, vücudun ısı alış-verişi, çalışmanın 30-40. dakikalarında bir dengeye ulaşır. Oluşan bu yeni sıcaklık dengesi kişiden kişiye değişmekle birlikte, temel olarak kişinin O2 alım düzeyine bağlıdır.
Maksimal O2 alımı azaldıkça vücut sıcaklığı düşer.
Örneğin, yüksek O2 alımına sahip bir işçi; kapasitesinin daha azı ile çalışarak, O2 alımını düşürebilir, dolayısı ile vücut ısısı daha az artar.
ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 129
Vücut sıcaklığını etkileyen ikinci faktör ise vücuttaki su açığının meydana gelmesidir.
Su ihtiyacının karşılanmış olduğu durumlarda, vücut terleme yoluyla cilt ısısını düşürür ve böylece buharlaşma ile oluşan ısı kaybı artar.
Eğer vücutta yeteri kadar sıvı yoksa yeterli terleme olmaz ve kan hacmi ile cilt altındaki kan akım hızı düşer.
ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 130
ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yüksek sıcaklığın sebep olduğu rahatsızlıklar:
Vücut ısı regülasyonunun bozulması ile, vücut ısının 410C’ye kadar ulaşması sonucu, ısı çarpması olur.
Aşırı terleme nedeni ile kaslarda ani kasılmalar şeklinde ısı krampları olabilir.
Aşırı yükleme sonucu tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine yol açan ısı yorgunlukları olabilir.

## Slide 131
Ayrıca yüksek sıcaklık;
  kaşıntılı kırmızı lekeler şeklinde deri bozukluklarına,
  moral bozukluklarına,
  konsantrasyon bozukluklarına ve
  aşırı duyarlılık ile endişeye sebep olabilir.
ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 132
Yapılan araştırmalar, kişilerin başlangıçta sıcaklığa karşı duyarlı yani dayanıksız olduklarını göstermekte ise de; sıcaklığa karşı zamanla alıştıklarını yani uyum sağladıklarını da göstermiştir.
ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 133
Endüstride düşük ısıya daha az rastlanır.
Soğuk işyeri ortamları, daha çok soğuk hava depolarında yapılan çalışmalarda ve kışın açıkta yapılan işlerde görülür.
Düşük sıcaklık, yani soğuk, insan üzerinde olumsuz etkiler yapar.
Uyuşukluk, uyku hali, organlarda hissizlik ve donma gibi haller aşırı soğuğun insanlar üzerindeki olumsuz
etkileridir.
ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 134
Sıcaklık:
Havanın sıcaklığının kuru termometreler ile ölçülür.
Kuru termometreler genellikle
cam hazneli cıvalı veya
alkollü termometrelerdir.
Bu termometreler radyan enerji
kaynaklarından etkilenmeyen
cinsten olmalıdır.
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 135
Radyan Isı:
İşyerinde işin gereği olarak sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve bu yüzeylerden ısı radyasyonu olabilmektedir.
Termal radyasyon yani radyan ısı absorblanacağı bir yüzeye çarpmadıkça, sıcaklık meydana getirmeyen elektromanyetik bir enerjidir.
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 136
Termal radyasyondan korunmanın tek yolu, çalışanla kaynak arasına ısı geçirmeyen bir perde koymaktır.
Ancak konulan perde ısıyı yansıtmıyorsa, ısıyı absorblayarak ısı kaynağı haline de gelebilir.
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 137
Nem:
Kata termometreler (psikrometreler) ve higrometreler ile ölçülür.
Kata termometreler, birisinin haznesine ıslak bez yerleştirilmiş bir çift termometreden oluşur.
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 138
Hava Akım Hızı:
Çeşitli anemometreler ile ölçülür.
Pervaneli veya ısıya duyarlı elemanlı
olan çeşitli tipleri vardır.
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 139
İşyerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir.
Ancak hava akım hızı iyi ayarlanmalıdır. Çünkü vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur.
Bu transferin yönü sıcaklığın değişmesine bağlıdır.
Hava vücuttan serinse vücut ısısı kaybolur. Hava vücuttan sıcaksa vücut ısısı artar. Böyle durumlarda ısı stresleri meydana gelir.
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 140
Termal Konforu Etkileyen Diğer Faktörler İse Şunlardır;
Yapılan işin niteliği (ağır ve hafif iş gibi),
Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı (zayıf, şişman, sakin ve heyecanlı gibi),
Kişinin sağlık durumu (hasta ve iyi olma hali gibi)
Çalışma sırasında giyim durumu (ince ve kalın giyimli),
Çalışanın beslenme durumu (yapılan işe uygun veya uygun değil gibi).
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 141
Termal Konfor Bölgesi:
Değişik işyerlerinde çalışanların %80’ine yakın büyük çoğunluğunun, ısı hissi bakımından kendilerini en rahat durumda hissettikleri bölgenin tespitine çalışılmış ve termal bölge kavramı ortaya çıkmıştır.
Termal konfor bölgesi, iş yapma ve faaliyeti sürdürme açısından en rahat durumda olabilmek için gerekli termal konfor koşullarının üst ve alt sınırları arasındaki bölgedir.
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 142
Termal Konfor Bölgesine Etki Eden Çok Sayıda Faktör Vardır:
Ortam sıcaklığı
Ortamın nem durumu
Ortamdaki hava akımı
Yapılan işin niteliği (hafif iş, orta iş, ağır iş)
İşçinin giyim durumu
İşçinin yaşı ve cinsiyeti
İşçinin beslenmesi
İşçinin fiziki durumu
İşçinin genel sağlık durumu vb.
Bu faktörlerin değişmesine bağlı olarak termal konfor
bölgesi de az ya da çok değişiklik gösterir.
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 143
Konfor Bölgesi
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bunalım Eğrisi

## Slide 144
Hafif işlerde rahat çalışma için sıcaklık, hava akım hızı ve
bağıl nem değerleri:
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıcaklık (0C) | Hava akım hızı | Bağıl Nem
19.0 – 21.0 | 0,1 | % 30 - % 60
19.5 – 21.5 | 0,2 | 
21.5 – 23.5 | 0,5 | 
23.5 – 25.0 | 1,0 | 
Daha yüksek sıcaklık | Daha fazla hava akımı | 

## Slide 145
Yapılan işe göre çalışma ortamı sıcaklıkları:
Faaliyetin şekli | %50 nem seviyesinde hava sıcaklığı (0C)
Oturarak yapılan hafif el işleri | 20
Oturarak yapılan hafif kol ve el çalışmaları | 20
Ayakta yapılan ağır kol işleri | 17
Çok ağır işler | 15-16
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 146
Dış sıcaklığın yüksek bulunduğu bir yerde oturarak yapılan bir iş için rahatlık bölgeleri:
Dış sıcaklık (°C) | 20 | 24 | 28 | 32 | 35
Uygun çalışma yeri sıcaklığı (°C) | 20 | 22 | 24 | 26 | 27,5
Bağıl nem (%) | 75 | 65 | 57 | 50 | 45
ISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 147
AYDINLATMA

## Slide 148
İşyerlerinde iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının önlenmesi
için asgari şartlardan birisi de,
işyerinin yapılan işe uygun olarak
aydınlatılmasıdır.
AYDINLATMA

## Slide 149
          Aydınlatmanın uygun ve yeterli olması çalışanları psikolojik olarak da etkiler.
          Dolayısıyla iş veriminin ve iş kalitesinin de artmasına sebep olur.
AYDINLATMA

## Slide 150
İyi bir aydınlatma, doğru ve hızlı görmeyi dolayısıyla
zaman kazancı sağlar ve böylece iş verimin ve kalitenin armasına sebep olur.
Yetersiz aydınlatma ise, verim ve kalitenin düşmesinin yanında psikolojik olarak işçinin moral ve fiziksel sağlığı üzerinde de kötü sonuçlar doğurur.
AYDINLATMA

## Slide 151
İyi bir aydınlatma için birçok faktör dikkate alınmalıdır:
Işık şiddeti
Işığın rengi
Işığın yayılması
Işığın yönü
Aydınlatılmak istenen yüzey
Aydınlatılmak istenen araç gereç
AYDINLATMA

## Slide 152
Aydınlatılan yüzeyin yapısı da önemlidir.
Kirli ve koyu renkli,
Mat veya parlak yüzeyler gibi.
AYDINLATMA

## Slide 153
Yansımaları önlemek için makinaların, araç ve gereçlerin yüzeyleri çok parlak yerine biraz daha açık mat veya koyu bir renkte seçilebilir.
AYDINLATMA

## Slide 154
Sanayide ışık kaynaklarının
tozlanması;
Aydınlatmanın
altı ayda % 50 azalmasına,
tozlu ortamda ise daha çok
azalmasına neden olabilir.
AYDINLATMA

## Slide 155
İyi Bir Aydınlatmanın Çalışanlar Üzerindeki Olumlu Etkisi Şöyle Özetlenebilir:
Görme keskinliğini (gözün ayırt edebilirliğini) artırır.
Bakılan eşya daha iyi görülür.
İş kazası önlenebilir veya azalır.
İşçilerin başarısını ve performansını artırır.
İş görmede çabukluk ve kalite sağlar.
AYDINLATMA

## Slide 156
Aydınlatma şiddetinin birimi lüx’tür ve
lüxmetre denilen cihazla ölçülür.
Aydınlatma şiddeti ölçülmek
istenen yüzeye doğru lüxmetrenin
detektörü çevrilerek göstergeden
lüx değeri okunur.
AYDINLATMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 157
İşçinin iyi performans gösterebilmesi için işyeri aydınlatma şiddetinin optimumda olması gereklidir.
Gerekli aydınlatmanın şiddeti yapılan işin çeşidine bağlıdır.
İşlenen materyalin büyüklüğü | Minimum değer (Lüx) | Önerilen değer (Lüx)
0,2 mm’den küçük | 200 | 280
0,2 – 1 mm | 150 | 200
1 – 10 mm | 100 | 150
10 – 100 mm | 60 | 100
100 mm’den büyük | 40 | 60
 | 20 | 40
AYDINLATMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 158
İş çeşidine göre önerilen aydınlatma şiddeti
minimum değerleri
Görme Şekli | Bakılan Yerdeki En Az Aydınlatma Şiddeti LÜX | Tipik Örnekler
Genel görme | 20 | Emin olarak yürümenin sağlanması. (Örneğin: Az gidip gelme olan koridorlar).
Genel görme | 100 | Kazan dairesi (Kömür verme ve kül alma işleri), kaba malzeme ambarları, depoları, soyunma yerleri.
Bayağı, kaba | 150 | İş masalarında ve ve tezgahlarda yapılan kaba işler ve ayıklama işleri, depo edilmiş malzemelerin genel incelenmesi ve sayımı, ağır makinaların montajı.
AYDINLATMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 159
İş çeşidine göre önerilen aydınlatma şiddeti
minimum değerleri
Görme Şekli | Bakılan Yerdeki En Az Aydınlatma Şiddeti LÜX | Tipik Örnekler
Oldukça kritik | 300 | İş masalarında ve tezgahlardaki orta derecede zor işler, ayrıca aynı derecede montaj ve kontrol işleri, genel ofis-büro işleri, okuma yazma ve kaydetme işleri.
Kritik | 700 | İş masalarında ve tezgahlardaki hassas işler, aynı derecede montaj ve kontrol işleri, çok hassas boyama işleri, koyu kumaşların dikilme işleri.
Çok kritik | 1500 | Hassas parçaların montaj ve kontrolü, takım ve mastar imali, bunların kontrolü, hassas taşlama işleri.
Çok zor veya önemli | 3000 | Saat imali ve tamiri, buna benzer çok hassas işler.
AYDINLATMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 160
Yapay ışık kaynakları işçilerin görüş açısının dışına yerleştirilmeli veya gerekli gölgelikler kullanılmalıdır.
Aydınlatma tekdüze olmalıdır.
Aydınlatma sabit olmalıdır.
Çalışılan yüzeye düşen gölgelerden sakınılmalıdır.
AYDINLATMA İLE İLGİLİ ÖNERİLER

## Slide 161
Çalışma (işyeri) ortam atmosferinde patlayıcı ve yanıcı maddelerin (gaz ve tozlar) bulunması olasılığı olan yerlerde patlama ve yangına neden olmayacak koruyucu lambalar kullanılmalıdır.
Tesisatın kuruluşunda daima bakımı kolay, kullanılışı basit ve sağlam olan aydınlatma elemanları seçilmelidir.
AYDINLATMA İLE İLGİLİ ÖNERİLER

## Slide 162
Aydınlatma ile ilgili yasal düzenlemeler:
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 18. maddesine göre;
Avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler vb. yerler en az 20 lüx,
Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar en az 100 lüx,
AYDINLATMA İLE İLGİLİ ÖNERİLER

## Slide 163
RADYASYON

## Slide 164
Atomlardan, Güneş’ten ve diğer yıldızlardan yayılan
enerjiye radyasyon enerji denir.
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 165: RİSKLER İNSANLAR TARAFINDAN NASIL ALGILANIR?
Resimde görüldüğü gibi 1 numara ile gösterilen kişiler ortamdaki riski son derece yüksek algılayıp, özel kıyafetlerle olaya müdahale ederken, 2 numaralı kişi, olağan hayatını sürdürmekte ve diğer kişilerin algıladığı şekilde bir risk algılamamış görünmektedir.

## Slide 166
X-ışınları, ışık ışınları,
ısı, radyoaktif maddelerin saldığı ışınlar ve evrenden gelen kozmik ışınlar ile mikro dalgalar ve radyo dalgalarının hepsi birer radyasyon biçimidir.
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 167
İyonizen Işınlar:
Kozmik Işınlar
Alfa Işınları
Beta Işınları
Nötron Işınları
Proton Işınları
Gamma Işınları
X-Işınları
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 168
Gamma Işınları:
Hem uranyum ve radyum gibi doğal radyoaktif maddelerin
parçalanmaları sırasında, hem de bir nükleer reaktörde ya
da bir atom bombası patlatıldığında atom çekirdeklerinin
parçalanmasıyla meydana gelir.
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 169
Gamma ışınları, nitelik
bakımından x-ışınlarına benzerler.
Bu ışınlar canlılar için zararlıdır.
Dokulara derinliğine girerler
ve tahrip ederler.
Tıpta urları yok etmekte,
araç ve gereçlerin mikroplardan
arındırılması gibi yararlı işlerde
de kullanılır.
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 170
X-Işınları:
Röntgen cihazlarında meydana gelen ışınlardır.
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 171
X-ışınları, vücuda derinlemesine kolayca girebilir ve dokulara nüfuz ederek tahrip edici etki gösterir.
X-ışını tıpta iç organların incelenmesinde ya da bir kemikte kırık olup olmadığının izlenmesinde çok sık kullanılır.
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 172
Bu tür ışınlar deri, troid ve kan yapıcı organlar başta olmak üzere diğer bütün organlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptirler.
Canlılığın azalmasına, halsizliğe, baş ağrısına, anemi ve lösemiye yol açarlar.
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 173
Ayrıca, genetik etkileri de vardır.
Bu ışınlar tohum hücreleri üzerinde kromozom sayısında değişme, parçalanma, ikiye bölünme ve inversiyon halleri gibi değişmeler sonucunda hayati tehlikeye sahiptirler.
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 174
İyonizan Olmayan Işınlar:
Mor Ötesi (Ultraviyole) Işınlar
Görünür Işık
Kızılötesi (İnfrared) Işınlar
Kısa Dalga Işınları
        Mikro Dalgalar
        Televizyon Dalgaları
        Radyo Dalgaları
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

## Slide 175
Radyasyonun Kesin Tanısı:
Dıştan etki yapan ışınlar, parsiyel global dozimetresi yapılarak ölçülür.
İç kontaminasyon ise, total veya parsiyel beden spektrometresi yapılarak ölçülür.
Işına maruz kalınan işlerde çalışanların özel kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmesi ve hastalıkları halinde bu denetimin sonuçlarından yararlanılması gerekir.
RADYASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 176: DIŞ IŞINLAMADAN KORUNMA
Concret
e
Beton kalınlığı
Dose rate
Dose rate
Dose
Radyoaktif kaynaktan uzaklık
Harcanan zaman
Mesafe
Radyoaktif kaynak
Zırhlama Mesafe Zaman

## Slide 177
Yüksek radyoaktiviteye maruz kalma radyasyon, mide bulantısı, yorgunluk, kusma, ishal, saç dökülmesi, kan kaybı, ağız ve boğazda yaralar, iltihaplar ve enerji kaybı gibi belirtilere sebep olur.
Tüm vücudun radyasyona maruz kalmasından 5-10 dakika içerisinde ilk belirtiler ortaya çıkar. Çoğu vakada ölüm 2 hafta içinde gelir.
Deride kızarıklık, mutasyon, gözde katarakt, saçlı deride saç dökülmesi, bağırsaklarda ishal ve bulantıya neden olabilmektedir.

## Slide 178
Radyasyonun geç etkileri ise seneler sonra ortaya çıkar. İkincil kanserler buna en güzel örnektir. Çernobil Felaketi’nden 4 yıl sonra tiroid kanserine yakalanma oranı 100 kat arttı. Birleşmiş Milletler Raporu’na göre bugüne kadar bölgede yaşayan 6000 çocuk tiroid kanserine yakalandı.
Türkiye’de de Çernobil’den yayılan radyasyon nedeniyle kanser vakalarında artış olduğunu, Türk Tabipleri Birliği’nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir araştırmaya göre bu nükleer kazadan en ağır biçimde etkilenen Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Hopa’da ölümlerin %47,9’unun kansere bağlı olduğu ortaya kondu.

## Slide 179: KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
Kurşun Önlük
Eldiven
Tiroid Kalkanı
Gözlük
Kurşun Paravan
Gonad Koruyucu

## Slide 180: KİŞİSEL DOZİMETRELER

## Slide 181: Radyasyon Uyarı Yazı ve Simgesi
İyonize radyasyon içeren her
alanda radyasyonun varlığını
gösteren yazı ve özel simge kullanılarak halk ve radyasyonla çalışanlar
uyarılmalıdır.

## Slide 182
Radyasyonun denetimi:
Radyasyonun, işyerlerinde kullanılması ve denetlenmesiyle ilgili tüm hususlar Atom Enerji Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Ancak; Çalışma Bakanlığı Müfettişleri tarafından da işyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 83. maddesine göre işlem yapılabilir.
Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23999 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
RADYASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 184
BASINÇ

## Slide 185
Birim alana yapılan
kuvvete basınç denir.
Birimi: Bar veya Newton/cm2’dir.
BASINÇ

## Slide 186
Atmosfer Basıncından Daha Yüksek Ya Da Daha Düşük
Basınçlı Yerlerde Çalışan İşçilerde;
Kalp, dolaşım, solunum rahatsızlıkları görülebilir.
Normalde 4,5 N/cm2 kadar basınç değişimi organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz.
BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 187
Balon ve uçak gibi araçlarla süratle yükseklere çıkılması halinde, doğal olarak atmosfer basıncının düşmesi nedeniyle, normal atmosfer basıncı altında dokularda erimiş olan gazların serbest hale gelmesi ile karıncalanma, kol ve bacaklarda ağrılar ile bulanık görme, kulaklarının iç ve dış tarafındaki basınç farkından dolayı kulak ağrıları gibi belirtiler meydana gelir.
Vücuttaki oksijenin parsiyel basıncının düşmesi sonucu anoksemi, taşikardi görülebilir.
BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 188
Denizaltı personeli, dalgıçlar, gemi kurtarıcılarında ise, deniz dibine inildikçe vücut üzerindeki basınç artması görülür.
Bu basıncın 4 atmosferi aşması halinde, kişi solunum ile fazla azot alacağından azot narkozu içine düşebilir.
Karar verme, düşünme ve istemli hareketler kötüleşebilir ve su üstüne çıkılmazsa, şuur çekilmesi baş gösterebilir.
Kişi normal basınca döndüğü
takdirde bu belirtiler hemen kaybolur.
BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 189: Düşük ve yüksek basıncın işçiler üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler bir meslek hastalığıdır. Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne ekli meslek hastalığı listesinde “E-4 Hava basıncındaki ani değişmelerden olan hastalıklar” başlığı ile verilmiştir. Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi 3 gün, diğer hadiselerde ise, yükümlülük süresi 10 yıldır.
BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 190
İşe giriş muayenelerinde tam sistemik muayene yapılmalı, akciğer ve sinüs grafisi çekilmelidir. Büyük eklemler, işe girişte ve her yıl ki periyodik muayenede radyolojik olarak incelenmelidir.
Bu inceleme işçi işten ayrıldıktan sonra da iki yıl tekrarlanmalıdır. Basınç altında kazaya uğrayanlar ile hastalananlar yeniden işe döndürülmemelidirler.
Basınç altında çalışırken uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler, basıncın insan vücudundaki etkileri konusunda eğitilmelidirler.
BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 191
Basıncın etkisine bağlı bulguların iki yıl sonra bile ortaya çıkabileceği düşünülerek, ilk yardımın ve acil müdahalenin yapılabilmesine olanak sağlayan bilgiler işçinin sürekli taşıyabileceği biçimde üzerinde bulundurulmalıdır.
Yüksek basınç altında çalışmaların yapıldığı işyerinden de kompresyon odası bulunmalıdır.
Basınç altında yürütülen işlerde çalışma sırasında sigara ve içki içilmesi, gazlı içeceklerin içilmesi yasaklanmalıdır.
BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 192
Basıncın Denetim Yöntemleri Ve Yasal Düzenlemeler:
Normal atmosfer basıncından düşük veya daha yüksek basınç altında çalışan isçiler, düşük ve yüksek basıncın sebep olduğu olumsuzlukları çok iyi bilmeleri gerekir.
İşverenler düşük ve yüksek basınçlı yerlerde çalıştırdıkları işçilere tüm riskleri öğretmeli ve önceden gerekli önlemleri almalıdırlar.
BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 193
Gürültü : Dozimetre (Gürültü Dozimetresi)
Radyasyon : Dozimetre (Radyasyon Dozimetresi)
Titreşim : Vibrasyon Dedektörü
Aydınlatma : Lüsksmetre
Basınç : Barometre (Birimi Bar veya Newton/cm2
Hava Akım Hızı : Anemometre
Nem : Higrometre - Kata termometre (Psikometri)
Sıcaklık : Termometre
Radyan Isı : Glop Termometre - Radiometre
Erime Isısı : Füzyometre
Madde Yoğunluğu: Dansimetre

## Slide 194
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkındaki Yönetmelik’in 2. maddesinin XXI. şıkkında, basınç altındaki çalışmalara sınırlama getirilmiştir.
BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ