## Slide 1
MESLEKİ RİSKLER VE İŞ SAĞLIĞI
Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı Dersi
HAFTA 1
İş Hijyeni ve
Ortam Ölçümleri
HAFTA 2
Sağlık Gözetimi
ve Muayeneler
HAFTA 3
Mesleki Riskler
ve Vaka Analizi
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı | Akademik Dönem

## Slide 2
HAFTA 1
İş Hijyeni ve
Ortam Ölçümleri
Toz • Gaz • Gürültü • Aydınlatma • Titreşim • Termal Konfor
▸ İş hijyeninin tanımı
▸ Fiziksel tehlikeler
▸ Kimyasal maruziyetler
▸ Ölçüm yöntemleri
▸ Mevzuat sınır değerleri

## Slide 3
HAFTA 1 | İŞ HİJYENİ
İş Hijyeninin Tanımı ve Kapsamı
📌 Tanım (ILO/WHO):
İş hijyeni; çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik tehlikelerin tanınması, değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması yoluyla çalışan sağlığını koruma bilimidir.
TANIMA
Tehlike kaynaklarının
bilimsel yöntemlerle
saptanması
DEĞERLENDİRME
Maruziyet düzeyinin
ölçülmesi ve risk
seviyesinin belirlenmesi
KONTROL
Mühendislik önlemleri,
idari kontroller ve
KKD uygulamaları
▸ İş hijyeni; sağlık güvencesi, verimlilik artışı ve yasal uyum açısından kritik öneme sahiptir.

## Slide 4
HAFTA 1 | TOZ ÖLÇÜMÜ
Toz: Tehlike Türleri, Sınır Değerler ve Ölçüm Yöntemleri
TOZ SINIFLANDIRMASI
İnhalable (solunabilir)
< 100 µm
Burun-ağız
Torasik (göğüs)
< 10 µm
Trakea-bronş
Respirable (alveolar)
< 4 µm
Akciğer alveolü
Silika (SiO₂)
< 10 µm
Silikoz riski
Asbest lifleri
< 3 µm
Mezotelyoma riski
ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Gravimetrik Yöntem
Pompa + filtre kaseti ile kütlesel konsantrasyon (mg/m³) belirlenir. Referans yöntem.
Direkt Okuma Cihazları
Fotoelektrik prensiple anlık toz sayımı/kütlesi. Hızlı tarama için.
Fibir Sayımı (TEM/SEM)
Asbest ve cam elyafı analizinde elektron mikroskobu kullanılır.
⚠ TWA (8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama) maruziyet değerleri: Silika ≤ 0.1 mg/m³ | Toplam toz ≤ 10 mg/m³ (Türk iş mevzuatı)

## Slide 5
HAFTA 1 | GAZ & KİMYASAL
Gaz, Buhar ve Kimyasal Madde Ölçümleri
Madde
ESD (TWA)
KISA SÜRE (STEL)
Etki Organı
CO (Karbon monoksit)
20 ppm
100 ppm
Kan – SSS
NO₂ (Azot dioksit)
0.5 ppm
1 ppm
Akciğer
H₂S (Hidrojen sülfür)
1 ppm
5 ppm
SSS – Akciğer
Benzene
0.5 ppm
1 ppm
Kemik iliği – KML
Formaldehit
0.3 ppm
0.6 ppm
Solunum – Kanser
Tolüen
50 ppm
100 ppm
SSS – Böbrek
Ölçüm Yöntemleri: Difüzyon tüpleri (pasif örnekleme) • Aktif pompa + sorbent tüp • Fotoionizasyon dedektörü (PID) • Elektrokimyasal sensörler • GC/MS laboratuvar analizi

## Slide 6
HAFTA 1 | GÜRÜLTÜ
Gürültü Ölçümü ve Maruziyet Değerlendirmesi
1. Eylem Değeri
LEX,8h = 80 dB(A)
İşitme ölçümü teklif
2. Eylem Değeri
LEX,8h = 85 dB(A)
KKD zorunlu / Kontrol
Maruziyet Sınır
LEX,8h = 87 dB(A)
Aşılamaz – faaliyeti durdur
ÖLÇÜM EKİPMANLARI
Ses Seviyesi Ölçer (Sound Level Meter – SLM) — Anlık gürültü düzeyi
Kümülatif Dozimetre — Kişisel 8 saatlik maruziyet (çalışan üzerinde)
Oktav Bant Analizörü — Frekans bileşenlerini ayırır (125 Hz – 8 kHz)
Empedans Analizi — İletim kaybı ölçümü (yapı akustiği)
KONTROL HİYERARŞİSİ
1. Eliminasyon
Gürültü kaynağını ortadan kaldır
2. İkame
Sessiz ekipmanla değiştir
3. Mühendislik
Akustik kabin / titreşim yalıtımı
4. İdari
Rotasyon, maruziyeti paylaştır
5. KKD
Kulak tıkacı / kulaklık (son çare)

## Slide 7
HAFTA 1 | DİĞER ORTAM FAKTÖRLERİ
Titreşim, Aydınlatma ve Termal Konfor
TİTREŞİM
El-kol titreşimi (HAV): A(8) ≤ 2.5 m/s²
Tüm vücut titreşimi (WBV): A(8) ≤ 0.5 m/s²
Ölçüm: Triaksiyel ivmeölçer (ISO 5349)
Hastalıklar: Beyaz parmak (VWF), bel fıtığı
AYDINLATMA
Ofis: ≥ 500 lux | Hassas işler: ≥ 1500 lux
Kamaşma indisi (UGR) < 19 olmalı
Ölçüm: Lüksmetresi — TS EN 12464-1
Etkiler: Göz yorgunluğu, baş ağrısı, kaza riski
TERMAL KONFOR
WBGT (Yaş Hazne Küre Termometresi) ile ölçüm
PMV (Tahmini ortalama oy) modeli – ISO 7730
Sıcak stres: WBGT > 28°C kritik eşik
Parametreler: Hava T, radyant T, nem, hava hızı
📋 Tüm ölçümler: İSGB tarafından risk değerlendirmesi çerçevesinde periyodik olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

## Slide 8
HAFTA 2
Sağlık Gözetimi:
İşe Giriş ve Periyodik
Muayeneler
İşe giriş • Periyodik muayene • Tarama testleri • Mevzuat
1. Sağlık gözetiminin hukuki dayanağı
2. İşe giriş muayenesi protokolü
3. Periyodik muayene sıklıkları
4. Mesleki maruziyete göre tarama testleri
5. Muayene sonuçlarının değerlendirilmesi
▸ Sağlık gözetiminin hukuki dayanağı
▸ İşe giriş muayenesi protokolü
▸ Periyodik muayene sıklıkları
▸ Mesleki maruziyete göre tarama testleri
▸ Muayene sonuçlarının değerlendirilmesi

## Slide 9
HAFTA 2 | SAĞLIK GÖZETİMİ
Tanım, Amaç ve Yasal Dayanak
Sağlık gözetimi nedir?
Çalışanların mesleki maruziyetlerini ve genel sağlık durumunu izlemek amacıyla işyeri hekimi tarafından yürütülen, periyodik tıbbi değerlendirme ve erken tanı sürecidir.
YASAL DAYANAK
6331 Sayılı İSG Kanunu
Md. 15 – İşverenin sağlık gözetimi yükümlülüğü
İşyeri Hekimi Yönetmeliği
Muayene protokolleri ve görev tanımları
Kimyasal Maddeler Yönetmeliği
Maruziyete göre biyolojik izleme zorunluluğu
Gürültü Yönetmeliği
İşitme testi eşikleri ve frekansları
Asbest Yönetmeliği
50 yıl süresince periyodik akciğer taraması
SAĞLIK GÖZETİMİNİN AMAÇLARI
Mesleki hastalıkların erken tanısı
İşe uygunluk durumunun belirlenmesi
Koruyucu önlemlerin etkinliğinin izlenmesi
Hastalık verilerinden epidemiyolojik analiz
Çalışanlara geri bildirim ve sağlık eğitimi
İşveren ve çalışan haklarının güvence altına alınması

## Slide 10
HAFTA 2 | İŞE GİRİŞ MUAYENESİ
İşe Giriş Muayenesi: Protokol ve İçerik
1
Anamnez
Geçmiş hastalık, alerji, kronik hastalık, ilaç kullanımı, mesleki öykü
2
Fizik Muayene
Genel durum, kardiyovasküler, solunum sistemi, kas-iskelet muayenesi
3
Biyometrik
Boy, kilo, kan basıncı, ateş, nabız; BMI ve bel çevresi değerlendirmesi
4
Lab Tetkikleri
Tam kan sayımı, biyokimya, idrar tahlili (işe özel ek testler)
5
Görüntüleme
Akciğer grafisi (tozlu işler), işitme testi (gürültülü ortamlar)
6
Sonuç Belgesi
"İşe elverişli" / "Kısıtlı" / "Elverişsiz" kararı ve kayıt
⏱ Muayene işe başlamadan önce, en geç ilk 2 iş günü içinde tamamlanmalıdır (6331 MD.15).

## Slide 11
HAFTA 2 | PERİYODİK MUAYENE
Periyodik Muayene Sıklıkları ve İçerikleri
Risk Seviyesi / Maruziyet
Sıklık
Temel Testler
Ek Testler
Az tehlikeli işler (ofis)
3 yılda bir
TKS, idrar, KŞ
—
Tehlikeli işler (kimyasal)
Yılda bir
TKS, karaciğer, böbrek
Biyolojik izleme (BEI)
Çok tehlikeli (kurşun, cıva)
6 ayda bir
TKS, ağır metal düzeyi
Kan kurşun / İdrar cıva
Gürültüye maruz kalan
Yılda bir
Odyometri (250–8000 Hz)
İşitme kaybı analizi
Toza maruz kalan (silika)
1–2 yılda bir
Akciğer grafisi, SFT
HRCT (10 yıl sonra)
Asbeste maruz kalan
Yılda bir
Akciğer grafisi, SFT
Plevral plak tarama
Gece vardiyası çalışanı
Yılda bir
TKS, hormon, KŞ, lipid
Uyku kalitesi anketi
📌 SFT: Solunum Fonksiyon Testi | TKS: Tam Kan Sayımı | BEI: Biyolojik Maruziyet İndeksi | KŞ: Kan Şekeri | HRCT: Yüksek Çözünürlüklü BT

## Slide 12
HAFTA 2 | İŞE UYGUNLUK
İşe Uygunluk Kararları ve Kayıt Sistemi
✓ İŞE ELVERİŞLİ
Çalışan mevcut işte herhangi bir kısıtlama olmaksızın çalışabilir. Hekim belgesini imzalar.
⚠ KISITLI ELVERİŞLİ
Belirli koşullarla çalışabilir (örn: gürültüden uzak tutulacak, 20 kg üzeri kaldırma yasak). Uyarlamalar işverene bildirilir.
✕ ELVERİŞSİZ
Sağlık durumu o işi yapmaya engel. Mesleki gerekçe raporlanır, alternatif görevlendirme veya istirahat.
KAYIT VE GİZLİLİK SİSTEMİ
Tüm sağlık kayıtları işçinin işten ayrılmasından sonra en az 10 yıl saklanmalıdır (meslek hastalığı riski olan işlerde: 40 yıl)
Sonuçlar gizli tutulur; işverene yalnızca çalışabilir/çalışamaz bilgisi verilir — tıbbi detaylar paylaşılmaz
Teşhis bilgileri kişisel sağlık dosyasında, ÇSGB/SGK bildirimleri ayrı tutulur
Grup bazlı epidemiyolojik raporlar işverene sunulabilir (bireysel kimlik deşifre edilmeden)

## Slide 13
HAFTA 3
Mesleki Riskler
ve Vaka Analizi
Meslek hastalıkları • Ergonomi • Psikososyal riskler • Gerçek vaka tartışması
▸ Mesleki hastalık türleri ve kodlaması
▸ Ergonomik risk faktörleri ve değerlendirme
▸ Psikososyal riskler ve tükenmişlik
▸ Gerçek vaka analizi metodolojisi
▸ Önleme stratejileri

## Slide 14
HAFTA 3 | MESLEK HASTALIKLARI
Meslek Hastalıkları: Sınıflandırma ve ILO Listesi
GR. A — Kimyasal Nedenli
Ağır metal zehirlenmeleri (Pb, Hg, Cd, As)
Organik solvent hastalıkları (benzene – lösemi)
Pestisit zehirlenmeleri
Karbon monoksit zehirlenmeleri
GR. B — Fiziksel Nedenli
NIHL – Mesleki işitme kaybı
Vibrasyon sendromu (VWF)
Radyasyon hasarları (iyonize/UV)
Sıcak stres hastalıkları
GR. C — Biyolojik Nedenli
Hepatit B/C (sağlık çalışanı)
Tüberküloz (sağlık/bakım hizmetleri)
Brusella (veteriner/çiftçi)
Antraks (deri ve yün işleme)
GR. D — Akciğer Hastalıkları
Silikoz (silika tozu)
Asbestoz ve Mezotelyoma
Pnömokonyoz (kömür tozu)
Ekstrinsik allerjik alveolit
GR. E — Deri Hastalıkları
Mesleki kontakt dermatit
Kimyasal yanık ve aşınma
Profesyonel akne (klor/yağ)
UV kaynaklı deri kanseri
GR. F — MSS/Nörolojik
Karpal tünel sendromu (vibrasyon)
Periferik nöropati (solventler)
Organofosfat nörotoksisitesi
Mangan ensefalopati

## Slide 15
HAFTA 3 | ERGONOMİ
Ergonomik Risk Faktörleri ve Değerlendirme Yöntemleri
ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Kuvvet Uygulaması
Ağır kaldırma, itme, çekme (> 25 kg)
Zorlu Duruşlar
Öne eğilme, boyun fleksiyonu, omuz elevasyonu
Tekrarlayan Hareketler
Aynı eklem hareketinin dakikada >30 tekrarı
Titreşim Maruziyeti
El-kol ve tüm vücut titreşimi
Statik Yük
Uzun süre aynı pozisyonda durma/oturma
Temas Stresi
Sert yüzey / aletle temas baskısı
DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
REBA
Tüm vücut postür analizi (el, bilek, omuz, boyun, gövde, bacak)
RULA
Üst ekstremite odaklı duruş değerlendirmesi (ofis/montaj)
NIOSH Kaldırma
Manuel yük kaldırma için Tavsiye Edilen Ağırlık Sınırı (RWL)
KIM
Alman Key Indicator Method — tüm MSD risk faktörlerini birleşik değerlendirme
Snook Tabloları
Kaldırma, inme, taşıma, itme, çekme için cinsiyet-yük-sıklık matrisi
MSH (Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları): AB'de iş kaynaklı sağlık sorununun %60'ından fazlasını oluşturmaktadır.

## Slide 16
HAFTA 3 | PSİKOSOSYAL
Psikososyal Riskler ve İş Stresi
İş Yükü
Aşırı iş yükü / tempo
Yetersiz iş yükü (monoton)
Kontrol Eksikliği
Karar vermede özerklik yok
Çalışma saati esnekliği yok
Kişilerarası
Yönetici-çalışan çatışması
İş yeri zorbalığı (mobbing)
İş Güvencesi
İşini kaybetme korkusu
Güvencesiz çalışma sözleşmesi
Çevre / Ergonomi
Gürültü, aydınlatma, termal
Ekipman yetersizliği
Değer Çatışması
Etik ikileme zorlama
Rol belirsizliği/çatışması
TÜKENMİŞLİK SENDROMU (Maslach Modeli)
Duygusal Tükenme
Enerjinin tamamen bitmesi hissi; işe gitmek istememe
Duyarsızlaşma
Müşteri/hasta/meslektaşa karşı soğuma, ilgisizlik
Kişisel Başarısızlık
Yeterince faydalı olamadığı düşüncesi, özgüven kaybı

## Slide 17
HAFTA 3 | VAKA ANALİZİ
Vaka Analizi: Gerçek Olay — Pnömokonyoz
📋 Vaka Özeti
48 yaşında erkek, 22 yıldır granit ocağında kırıcı operatörü. Son 2 yıldır artan efor dispnesi, öksürük ve kilo kaybı. Periyodik akciğer grafisinde bilateral nodüller (ILO 2/2 sınıfı). SFT'de restriktif patern. HRCT'de confluent kitleler (progresif masif fibrozis – PMF). Kan silika düzeyi yüksek. Silikoz tanısı konuldu.
1
Maruziyet Öyküsü:
22 yıl silika tozu maruziyeti. Mevcut işyerinde ortam ölçümü — respirabl toz 1.8 mg/m³ (sınır: 0.1 mg/m³ — 18 kat aşım!)
2
Tanı Kriteri:
ILO radyografik sınıflama (≥1/1) + mesleki silika öyküsü + biyopsi veya HRCT bulgusu → silikoz kesin tanısı
3
Yasal Bildirim:
Meslek hastalığı; 3 iş günü içinde SGK'ya bildirilmeli. Mesleksizlik oranı hesabı (% malullük) yapılır.
4
Kök Neden Analizi:
Yetersiz yerel havalandırma, ıslak delme tekniğinin kullanılmaması, KKD denetim eksikliği, periyodik muayene gecikmesi
5
Önleme Tedbirleri:
Mühendislik: ıslak delme + LEV sistemi. İdari: rotasyon, maruziyet sınırı. KKD: P3 yarım yüz maske. İzleme: 6 aylık grafisi.

## Slide 18
HAFTA 3 | ÖNLEME
Mesleki Risklerde Önleme Hiyerarşisi ve 3 Hafta Özeti
1. BASAMAK — Birincil Önleme
Tehlikenin kaynakta yok edilmesi • İkame • Mühendislik kontrolleri • Tasarım değişikliği
2. BASAMAK — İkincil Önleme
Sağlık gözetimi • Periyodik muayene • Biyolojik izleme • Risk değerlendirmesi • KKD
3. BASAMAK — Üçüncül Önleme
Erken tanı • Tedavi • Rehabilitasyon • Görevden uzaklaştırma • Tazminat süreci
3 HAFTALIK DERS ÖZETİ
H1: İş Hijyeni & Ölçümler
Toz, gaz, gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor ölçüm yöntemleri ve sınır değerleri
H2: Sağlık Gözetimi
İşe giriş & periyodik muayene protokolleri, kayıt/gizlilik sistemleri, yasal yükümlülükler
H3: Riskler & Vaka
Meslek hastalığı sınıflandırması, ergonomi, psikososyal riskler, vaka analizi metodolojisi

## Slide 19
"Sağlıklı Çalışan, Güçlü İşyeri"
Temel Çıkarımlar
1
İş hijyeni ölçümleri tehlikeleri nesnel olarak ortaya koyar — subjektif değerlendirme yetersizdir
2
Sağlık gözetimi, yasal bir zorunluluktan öte koruyucu tıbbın temel aracıdır
3
Meslek hastalıklarının çoğu önlenebilir; kök neden analizi ve hiyerarşik kontrol kritiktir
4
İSG uzmanı ile işyeri hekimi iş birliği sağlık verilerini güvenli ve etkili kullanmanın anahtarıdır
Teşekkürler — Sorular?